## Slide 1: PHƯƠNG ÁN TÍCH HỢP JIG M1950 - TULA

## Slide 2: Phương án tích hợp M1950 Đồng bộ quy trình NẠP - KIỂM TRA - PHÂN LOẠI IC
Controller
JIG+M1950
PC
SW-CONTROL
I/O
Sensor
Khóa xilanh khí
Tray NG

## Slide 3: Phương án tích hợp M1950 Đồng bộ quy trình NẠP - KIỂM TRA - PHÂN LOẠI IC
Mô tả thiết kế:
JIG gồm cơ cấu dạng Shield đóng-mở bằng bản lề, với các cảm biến trạng thái và khóa Shield
Cảm biến trạng thái đóng-mở Shield được đưa về Phần mềm điều khiển.
Quá trình đóng-mở JIG được điều khiển bằng phần mềm PC thông qua Controller.
Tray NG: là tray chưa các IC NG, với số lượng có kiểm soát, truyền thông về phần mềm hệ thống
Mô tả quy trình
Sau khi thả IC vào Socket, JIG đóng, phần mềm điều khiển JIG nạp tự động
Nếu các Socket cùng OK thì JIG sẽ tự mở các Shield, người vận hành mở Socket để lấy IC ra.
Nếu Socket bất kì NG:
+ Shield chứa Socket NG sẽ được mở đầu tiên
+ Người vận hành PHẢI gắp IC NG này vào Tray NG. Nếu không gắp, hoặc gắp nhưng không cho vào Tray NG thì phần mềm sẽ cảnh báo và tạm DỪNG chờ đến khi nào Tray NG đủ số lượng IC NG như máy nạp đã trả về.
+Sau khi Tray NG báo đủ số lượng IC NG thì các Shield OK được mở tiếp theo, nếu gắp nhầm IC OK vào Tray NG thì phần mềm sẽ cảnh báo và tạm Dừng.
+ Nếu 1 Socket > 3 IC NG trong 1 WORK sẽ bị phần mềm Block chờ User xác thực tình trạng
+ Các IC NG sau khi cho vào Tray NG sẽ được Rework bởi người quản lý vận hành.
+ Chu trình Nạp, Kiểm tra, Phân loại IC thực hiện xong, thực hiện chu trình mới.

## Slide 4: Phương án tích hợp M1950 Đồng bộ quy trình NẠP - KIỂM TRA - PHÂN LOẠI IC
Phần mềm điều khiển hệ thống
+ Giao diện: Hiện thị trạng thái các Socket đang làm việc
+ Số lượng IC OK, NG
+ Âm thanh, hình ảnh cảnh báo
+ Thuật toán điều khiển máy nạp M1950
+ Thuật toán điều khiển JIG + Thuật toán kiểm soát số IC ở Tray NG + Logfile : ID User, OK, NG
+ Cảnh báo vận hành trong trường hợp thao tác sai chu trình

## Slide 5: Đánh giá phương án tích hợp M1950
Ưu điểm:
+ Các cơ cấu cơ khí đơn giản, dễ vận hành, thao tác it.
+ Cơ cấu dễ tích hợp với máy nạp M1950
+ Quy trình đồng bộ đảm bảo chính xác đền từng khâu trong chu trình NẠP-KIỂM TRA- PHÂN LOẠI ic, đảm bảo không bỏ sót IC NG, IC OK
+ Quy trình hoàn toàn tự động, tránh được các lỗi chủ quan của người vận hành
+ Quy trình gói gọn, không phát sinh các khâu Scan, tem nhãn, check trước và sau.
Nhược điểm:
+ Cần thời gian để thiết kế, tối ưu chu trình phần mềm điều khiển
TỔNG KẾT:
Phương án sẽ khắc phục được các tình huống :
[1] User gắn IC vào Socket, quên không nhấn NẠP
[2] Gắp IC NG vào khay OK
[3] Gắp IC OK vào khay NG